《慈溪市施工驻地活动房安全管理办法》

起草说明

一、起草背景

为规范和加强慈溪市施工驻地活动房屋安全管理，预防火灾、触电、自然灾害等安全事故的发生，杜绝活动房屋坍塌事故的发生，保护人身和财产安全。

二、制定过程

（一）本单位起草过程

《办法》是根据国家、行业、省市有关法律法规规章及文件要求，结合我市工程建设实际，制定本办法。

（二）向社会公开征求意见过程

按照规定，于8月1日至8月10日在市政府门户网站下意见征集栏目发布向公众征求意见的通知。

三、主要内容

（一）适用范围：本办法适用于慈溪市施工驻地活动房屋安全管理；

（二）慈溪市施工驻地活动房安全管理办法内容包括：

1.管理目标

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，杜绝因地质灾害、火灾、台风极端天气等造成的亡人事故，最大程度减少自然灾害对施工驻地造成的危害，杜绝活动房屋因设计、选材等原因引起的坍塌事故，保护财产和人身安全。

2.驻地建设原则

①驻地建设应遵循安全、环保、节能、美观、和谐等原则，并结合项目实际、参建单位企业文化及我市要求设置。

②驻地的临时建筑选址应合理，不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域，应避开水源保护区、水库泄洪区、濒险水库下游地段、强风口和危房影响范围，且应避免有害气体、强噪声等对使用人员的影响。

③临时建筑与架空明设的用电线路之间应保持安全距离，临时建筑物不应布置在高压电力走廊范围内。

④临时建筑不应超过二层，会议室、餐厅、仓库、资料室等人员较密集、荷载较大的用房应设在临时建筑的底层；驻地厨房、锅炉房、配电操作与宿舍、办公区应分开设置。

⑤临时建筑的办公用房、宿舍可采用活动房，施工驻地临时建筑应实行封闭管理。活动房结构构件应按照《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB 50018）、《钢结构设计规范》（GB 50017）等国家及行业现行相关技术规范的规定进行设计和施工，活动房屋应有结构计算书，包含计算简图、荷载组合及内力计算等；活动房的设计与构造应符合《施工现场临时建筑技术规范》（JGJ/T188）规定。集装箱组合房屋除满足上述要求外，应选用合理的结构体系，保证在使用、运输和安装过程中的强度和刚度，结构连接和节点构造应便于安装，结构设计中应明确防火和防腐蚀的技术要求和防护措施。

⑥临时驻地房屋基础应按照《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）和《混凝土结构设计规范》（GB 50010）的有关规定进行设计和施工。

⑦驻地活动房屋与作业区应明显划分和隔离，驻地活动板房宜布置在塔吊作业半径和施工物件坠落半径之外，否则应采取可靠的防护措施。活动板房距离易燃、易爆物品厂库等危险源应不小于25m。

⑧施工驻地建设应坚持样板引路的原则。

3.驻地建设主要程序

①施工驻地临时建筑须坚持选址规划→设计→评审→完善设计→审批→建设→验收→投入使用的程序。

②施工单位在充分现场调研的基础上，组织编制施工驻地临时建筑工程专项方案，并组织评审，项目技术负责人组织全体项目部人员评审后报公司审批，企业技术负责人审批完成后报监理审批，项目总监理工程师审批后组织实施。

③驻地临时建筑由使用单位或委托其他专业施工单位建设，由专业施工单位建设时，使用单位应与专业施工单位签订安全协议，明确施工期间各自安全职责，使用单位负责对施工期间安全进行监督，监理单位对驻地临时建筑原材料、构配件、建设过程关键环节等进行监督管理。

④驻地临时建筑的验收。验收按照方案要求对基础、建筑结构安全、抗风措施、房屋所附电气设备、防火情况等进行验收，并检查材料产品合格证、产品检测检验报告及生产厂家生产许可证等，验收合格后方可投入使用。

4.驻地安全管理重点

①自然灾害的预防

②驻地消防

③用电安全

④其他要求