环境保护措施落实

项目部严格实行《安全生产资金保障制度》，对列入建筑施工预算的文明施工与环境保护、临时设施及安全施工等措施项目的费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善及文明施工，建立费用使用台帐。

本项目施工中采取防治大气、水土、光源、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。选用建筑材料 采用低碳、节能、环保产品。

施工区、生活区设置不低于2.5m围墙。施工现场实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度。裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。

施工现场设置良好的排水系统，保证排水畅通，场地内不积水。施工现场设置防泥浆、防污水、废水措施。

施工现场出口设置车辆冲洗设施。场地内设置排水沟及沉淀池。施工污水经沉淀后方排入市政污水管网或河流。污水排放到国家标准。

施工现场建立扬尘控制制度，采取粉尘扬溢控制措施。对水泥桶采取全封闭措施，排气口有过滤装置。施工主要道路有定时喷洒或洒水措施，对高空扬尘通过脚手架或塔吊实施喷洒。

高层或多层建筑垃圾的清运，采用封闭式临时专用道或采用容器吊运，严禁凌空抛掷。土方、渣土外运采用密闭式运输车或采取覆盖措施，严禁抛洒滴漏。

施工现场制订降噪措施，强噪声设备设置在远离居民区一侧。运输材料车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料轻拿轻放。

项目机械管理人员负责对项目在施工中使用的机械设备性能、状况、噪声、尾气排放、防尘等对健康安全和环境影响进行检查，并保存记录。

在项目施工中使用的自有机械设备、租赁内部和社会的机械设备，其机械设备性能、状况、噪声、尾气排放、防尘等符合国家安全环保标准。